ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации  муниципального  образования

Асерховское сельское поселение

Собинского района Владимирской области

25.08.2014                                                                                              № 55

п.Асерхово

| Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Асерховское сельское поселение, администрация  муниципального образования  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить «Правила содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений  на территории  муниципального образования  Асерховское сельское поселение  Собинского  района  Владимирской  области», согласно приложению.

2. Контроль  выполнения  настоящего постановления  оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликования в газете «Доверие» и  размещению на сайте   органов местного самоуправления муниципального образования Асерховского сельского поселения.

И.о. главы муниципального образования                                     Т.В.Липина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Асерховское сельское поселение

от 25.08.2013 № 55

«Правила содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений  на  территории  муниципального  образования Асерховское сельское поселение  Собинского  района  Владимирской  области»

1.Общие положения.

Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения эксплуатационных качеств зданий, строений и сооружений, сохранения архитектурного облика фасадов, соблюдения единых требований при проведении работ по их ремонту, окраске и переоборудованию.

В отношении объектов культурного наследия, а также зданий и сооружений, расположенных в границах достопримечательного места, применяются нормы, предусмотренные Федеральным законом от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в этой сфере деятельности.

2.Правовые основы.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от  25.06.2002	Ж73-ФЭ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации», Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановление Госстроя РФ от  27.09.2003	№170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.Порядок содержания фасадов зданий и сооружений.

3.1.	Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделённые соответствующими полномочиями, обязаны содержать фасады указанных объектов (далее - фасады) в исправном состоянии.

3.2.	Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений цветового решения.

3.3.	Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:

- осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивостью балконных ограждений, состоянием горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками, цоколей, отмосток, входов в подвалы;

- проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов фасадов, в том числе входных дверей, козырьков, ограждений балконов и лоджий, декоративных деталей, цоколей, карнизов, крылец, ступеней, витрин;

-	герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;

-	восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков, цокольных окон и входов в подвалы;

-	содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

-	очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;

-	поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и инженерного оборудования;

-	очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации, мытье окон, витрин, вывесок и указателей;

-	выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.

4. Порядок проведения ремонта и окраски фасадов зданий и сооружений.

4.1.	Ремонт фасадов, вызывающий изменение их внешнего вида, производится на основании проектной документации, в соответствии с архитектурным заданием и колерным бланком, выдаваемым уполномоченным органом муниципального образования по вопросам строительства и архитектуры (далее - уполномоченный орган).

4.2.	Для получения архитектурного задания на ремонт фасада в уполномоченный орган направляется заявка с приложением фотографий фасада, дефектной ведомости, содержащей перечень планируемых к выполнению работ, составленной на основе результатов технического обследования, включая пояснительную записку и графические материалы.

При проведении работ по покраске фасада предусматривается получение только колерного бланка.

4.3.	Проектная документация разрабатывается специализированной организацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ, выданный саморегулирующей организацией, в случае, если наличие допуска к выполнению таких работ предусмотрено действующим законодательством.

4.4.	При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также при аварийном состоянии фасада проектная документация согласуется с уполномоченным органом после получения архитектурного задания и колерного бланка.

4.5.	Под изменением внешнего вида фасада понимается:

-	создание, изменение или ликвидация дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, лоджий и балконов, декоративных элементов, веранд, террас, эркеров;

-	замена облицовочного материала;

-	покраска части фасада в цвет, отличающийся от цвета здания;

-	изменение конструкции крыши, материалов кровли, элементов безопасности крыши, наружного  водостока;

-	установка, крепление или демонтаж дополнительных элементов и устройств, включая указатели, флагштоки, конструкции для размещения рекламной и иной информации.

4.6.	Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находящихся в зданиях торговых и деловых ценi ров с большим количеством собственников и арендаторов, должны размещаться в соответствии с единым проектом (концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое единство оформление фасада, согласованным с уполномоченным органом.

4.7.	Архитектурное задание включает:

-	сведения о состоянии фасада, деталей зданий и сооружений на момент начала ремонта;

-	перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасада;

-	рекомендации по архитектурному решению элементов фасада (дверных и оконных заполнений, крылец, козырьков, ограждений кровли, лепному декору и т.д.);

-	рекомендуемые к использованию виды материалов.

4.8.	Колерный бланк определяет:

-	колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных заполнений, решёток, ворог, крыш;

-	рекомендации по использованию материалов и красок для ремонта фасада.

4.9.	В период подготовки к ремонтным работам осуществляется:

-	проверка состояния элементов балконов, карнизов, облицовки фасадов, штукатурки, подоконных отливов;

-	снятие с фасада неиспользуемой и приведение в порядок действующей электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;

-	снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасаде вывесок, указателей улиц и номеров домов, информационных досок;

-  временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров.

4.10.	Окраска фасада зданий и сооружений производятся на основе общих правил выполнения малярных работ. Горцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов, металлические детали окрашиваются в цвет лицевого фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией.

4.11.	При окраске фасада зданий и сооружений запрещается:

-	окраска фасада до восстановления разрушенных или повреждённых поверхностей и архитектурных деталей;

-	окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой штукатурки, а также облицованных керамической плиткой;

-	окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева.

5.Содержание и ремонт индивидуальных жилых домов.

5.1.	Собственники индивидуальных жилых домов обязаны содержать их в исправном состоянии, своевременно производить ремонт фасадов принадлежащих им строений и ограждений, осуществлять восстановление разрушающихся домов и надворных построек либо их снос при условии получения в установленном порядке разрешения на демонтаж.

5.2.	При решении вопроса о ремонте фасадов индивидуальных жилых домов применяются нормы федерального законодательства.

6.Порядок проведения ремонта окон и витрин.

6.1.	Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, габаритов, конфигурации и цветового решения, установка оконных и витринных конструкций, ликвидация существующих, а также устройство новых оконных проёмов должны быть согласованы с уполномоченным органом.

6.2.	Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией, разработанной на основании архитектурного задания, выдаваемого уполномоченным органом.

6.3.	Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением фасада. Изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, разделение оконных проемов на части не допускается.

6.4.	Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада.

Не допускается:

-	окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фасада вокруг оконного проема, не соответствующая колеру и отделке фасада;

-	окраска поверхностей, облицованных камнем;

-	облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;

-	повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проёма (наличников, профилей, элементов декора).

6.5.	При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускается:

-	использование цветового решения, рисунка и толщины переплётов, других элементов окон и витрин, не соответствующих общему архитектурному решению фасада;

-	изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

-	некачественное выполнение швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада.

6.6.	Замена старых оконных заполнений современными оконными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада.

6.7.	Защитные решетки на окнах устанавливаются в соответствии с общим архитектурным решением фасада. Наружное размещение защитных решеток в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

6.8.	Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение,  высокое качество исполнения.

6.9.	Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления, элементов оборудования окон и витрин, их текущий ремонт.

7.Ремонт входов в здания и сооружения.

7.1.	Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных дверных проемов и их заполнений допускается только на основании архитектурного проекта, согласованного  с уполномоченным органом.

7.2.	Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться в соответствии с колером и общим характером отделки фасада. Не допускается:

-	окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка  фасада вокруг входа, не соответствующие колеру и отделке фасада;

-	окраска поверхностей, облицованных камнем;

-	облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;

-	повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления дверных проемов.

7.3.	При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:

-	установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с уполномоченными органами;

-	установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному облику фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

-	различная по цвету окраска дверных заполнений на одном фасаде;

-	изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

-	устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

8.Ремонт балконов и лоджий.

8.1.	Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нарушающих архитектурное решение фасада или обоснованных необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с уполномоченным органом.

8.2.	Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада в результате произвольного переоборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих, за исключением находящихся в аварийном состоянии, не допускается.

8.3.	Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только на основании заключения технической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом.

8.4.	Владельцы зданий и сооружений, иные лица, па которых возложены соответствующие полномочия, обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов, лоджий и ограждающих конструкций, не допускать размещения на них громоздких и тяжелых предметов.

9.Перевод жилых помещений в нежилые.

9.1.	При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежилые, учитывается необходимость сохранения внешнего облика и общего архитектурного решения фасада здания, его отдельных элементов (дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов).

9.2.	В ходе разработке проектно-сметной документации по переводу жилых помещений в нежилые предусматривать обеспечение доступности переоборудованных помещений для маломобильных групп населения и людей с ограниченными  возможностями.

10. Контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений.

10.1.	Текущий контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений в процессе их содержания и ремонта осуществляется должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными на выполнение этих функций.

10.2.	Государственный надзор за соблюдением норм и правил содержания и ремонта фасадов жилых домов и (или) жилых помещений осуществляется Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области.

10.3. Надзор за состоянием фасадов нежилых помещений осуществляется Государственной инспекцией административно-технического надзора администрации Владимирской области и казенным учреждением Владимирской области «Управление административно-технического надзора Владимирской области».

11.Ответственность за нарушение Правил содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений.

11.1.	Ответственность за нарушения настоящих правил предусмотрена законом Владимирской области от 14.02.2003 №11- 03 «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

11.2.	Административное производство по делам о нарушениях правил содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.